РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

СТАНОК ДЛЯ БАЛАНСИРОВКИ КОЛЕС

С МИКРОПРОЦЕССОРОМ

STD-402

1/25

ПЕЧАТНЫЕ ЗНАКИ И СИМВОЛЫ

В настоящем руководстве для удобства чтения используются следующие символы и печатные знаки:

| ( | Указывает на операции, требующие осторожности |
| --- | --- |
| ( | Указывает на запрет |
|  | Указывает на вероятную опасность для оператора |
| ПОЛУЖИРНЫЙ ШРИФТ | Важная информация |

| ( | ОСТОРОЖНО: перед началом эксплуатации подъемника и регулировками внимательно прочтите главу 7 «Монтаж», где изложены все операции для лучшего функционирования оборудования |
| --- | --- |

2/25

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ										                4 
   1.1 ВВЕДЕНИЕ										                4 
   1.2 ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ							   4 
   1.3 ХРАНЕНИЕ РУКОВОДСТВА								                4
2 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ								                5 
   2.1  ОБЩАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ								                5 
   2.2  СТАНДАРТНЫЕ УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ					   5 
   2.3  ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ						                5 
   2.4  ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								   5 
   2.5  ОПИСАНИЕ МАШИНЫ								                6 
   2.6  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							   6 
3 ТРАНСПОРТИРОВКА, РАСПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ					   7 
   3.1  ТРАНСПОРТИРОВКА								                            7  
   3.2  РАСПАКОВКА									                            7 
   3.3  ХРАНЕНИЕ										                7 
4 СДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ								                8 
   4.1  НЕОБХОДИМОЕ ПРОСТРАНСТВО							                8 
   4.2  СБОРКА ВАЛА									                8 
   4.3  МОНТАЖ ЗАЩИТНОЙ КРЫШКИ КОЛЕСА						   9 
   4.4  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ							                9

5 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И МЕНЮ ФУНКЦИЙ						 10
   5.1.  ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ								             11
   5.2   МЕНЮ ФУНКЦИЙ									             11
6 УПРАВЛЕНИЕ БАЛАНСИРОВОЧНЫМ СТАНКОМ					 12
   6.1  БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ						 12
   6.2  МОНТАЖ КОЛЕСА НА ВАЛ								              12
   6.3  ВВОД ДАННЫХ О КОЛЕСЕ								              14
   6.4  РЕЖИМ БАЛАНСИРОВКИ								              15
          6.4.1  ДИНАМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ							              15
          6.4.2  СТАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ							              15
          6.4.3. СТАНДАРТНЫЙ РЕЖИМ ALU							 16
          6.4.4  РЕЖИМ ALU(									            17
          6.4.5  ФУНКЦИЯ РАЗДЕЛЕНИЯ							             18
          6.4.6  ОПТИМИЗАЦИЯ ДИСБАЛАНСА (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)				 19
7 НАСТРОЙКА										             20
   7.1  САМОДИАГНОСТИКА								             20
   7.2  САМОКАЛИБРОВКА								                         21
         7.2.1  КАЛИБРОВКА СТАНКА								21
         7.2.2  КАЛИБРОВКА АВТОМАТИЧЕСКОГО ДАТЧИКА					22
8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ							            23
9 ОШИБКИ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ					            24
10 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА								            25

3/25

ГЛАВА 1 – ВВЕДЕНИЕ

1.1 ВВЕДЕНИЕ

Благодарим вас за покупку продукта из линейки станков для балансировки колес. Он сделан в соответствии с самыми высокими стандартами качества. Следуйте данным в настоящем руководстве инструкциям, чтобы гарантировать правильное управление и долгий срок службы машины. Внимательно прочтите руководство и убедитесь, что поняли его.

1.2 ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ СТАНКА

Полное описание модели  станка и серийный номер облегчат оказание технической поддержки с нашей стороны и ускорят доставку необходимых запасных частей. Для ясности и убедительности мы вставили данные вашей машины в рамку ниже. Если есть несоответствие между данными, приведенными в руководстве и в табличке на станке, правильными считаются последние.

ЛОГОТИП Тип: Вольт Ампер кВт Фаз Герц Год изготовления:

1.3 ХРАНЕНИЕ РУКОВОДСТВА

Для правильного использования настоящего руководства рекомендуется:

- Храните руководство рядом с подъемником в легко доступном месте.

- Храните руководство в сухом месте.

- Аккуратно обращайтесь с руководством при пользовании им.

- Работа на станке лиц, незнакомых с приведенными здесь инструкциями и процедурами не допускается.

Настоящее руководство является неотъемлемой частью машины:  оно должно передаваться новому владельцу в случае продажи станка.

| ( | Иллюстрации сделаны по рисункам опытных образцов, поэтому некоторые детали или компоненты стандартных моделей могут отличаться от тех, что представлены на рисунках. |
| --- | --- |

К ЧИТАТЕЛЮ

Сделано все возможное, чтобы содержащаяся в настоящем руководстве информация была верной, полной и современной. Изготовитель не несет ответственности за возможные ошибки при составлении руководства и оставляет за собой право вносить в него изменения в любое время в соответствии с развитием продукта.

4/25

ГЛАВА 2 – ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2.1   ОБЩАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

•	Работать на станке для балансировки колес должен только подготовленный персонал.

•	Станок нельзя использовать для других целей, помимо описанных в этом руководстве.

•	Не допускается внесение изменений в конструкцию балансировочного станка, кроме произведенных ИЗГОТОВИТЕЛЕМ.

•	Никогда не снимайте устройства безопасности. Все работы со станком должны выполняться только специалистами.

•	Не используйте для чистки сильную струю сжатого воздуха.

•	Для чистки пластиковых панелей используйте спирт (НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ ЖИДКОСТИ, СОДЕРЖАЩИЕ РАСТВОРИТЕЛИ).

•	Прежде чем запустить станок, убедитесь, что колесо надежно закреплено на адаптере.

•	Оператор не должен носить свободную одежду. Во время работы не имеющие допуска лица не должны находиться вблизи станка.

•	Не кладите посторонние предметы внутрь основания, так как они могут помешать правильной работе станка.

2.2      СТАНДАРТНЫЕ УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ

•	Клавиша остановки колеса в аварийной ситуации.

•	Защитная крышка колеса из ударостойкого пластика предназначена для защиты оператора от вылетающего грузика, который может упасть только на пол.

•	Система блокировки не дает запустить машину, если защитная крышка не опущена, и останавливает колесо при поднятии крышки.

2.3  ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

•	Этот балансировочный станок спроектирован и изготовлен исключительно для балансировки колес с максимальным диаметром 1000 мм и максимальным весом 65 кг. Система калибровки позволяет работать с разными колесами от мотоциклов до легковых автомобилей.

•	ИЗГОТОВИТЕЛЬ не несет ответственности за ущерб, причиненный использованием станка для целей, не указанных в настоящем руководстве, и, следовательно, неверных и неприемлемых.

2.4  ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

•	Автоматическое измерение расстояния и диаметра колеса

•	Автоматическое определение места установки грузика

•	Автоматический и работающий от педали тормоз

•	Автоматический пуск/остановка при опускании/подъеме защитной крышки

•	Автоматическая установка грузиков на несбалансированные позиции

•	Кнопка СТОП для немедленной остановки машины

•	Статический и динамический режимы балансировки

•	Особые режимы балансировки ALU, ALU(

•	Функция разделения (или скрытый грузик) для того чтобы спрятать грузики за спицами

•	Быстрая оптимизация (опция)

•	Самодиагностика

5/25

• 	Самокалибровка

• 	Исключительная стабильность показаний дисбаланса на разных сторонах

• 	Отображение в граммах или унциях, в мм или дюймах

• 	Установка анкерного крепления не обязательна

2.5 ОПИСАНИЕ СТАНКА

|  | A: Панель управления B: Лоток для грузиков C: выключатель электропитания D: Конусный держатель E: Корпус станка F: Ножки G: Защитная крышка колеса H: Стопорная гайка I: Конусный адаптер J: Вал для установки колеса K: Измерительный датчик L: Ножной тормоз |
| --- | --- |

2.6  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Макс. Вес колесаt Диаметр колеса Диаметр диска Ширина колеса Точность балансировки Разрешение Время цикла Макс. скорость балансировки Электропитание Мощность электромотора Уровень шума | 75 кг 39” (1000 мм) 10" - 26" (255 – 660 мм) 1.5" - 20" (39 – 510 мм) ±1 г 1.4 градуса 7 сек 150 об/мин 220 В /230 В -1 фаза 180 Ватт < 70 децибел |
| --- | --- |

6/25

ГЛАВА  3 –  ТРАНСПОРТИРОВКА, РАСПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

3.1 ТРАНСПОРТИРОВКА

| • Станок надо перевозить в оригинальной упаковке и устанавливать в указанное на ней положение. • Упакованный станок можно перемещать вилочным автопогрузчиком соответствующей грузоподъемности. Вставьте вилы в точках, показанных на рисунке 2. |  |
| --- | --- |

3.2 РАСПАКОВКА

•	Снимите упаковочный картон и нейлоновый чехол.

•	Снимите транспортировочные болты с поддона.

•	Проверьте состояние оборудования и убедитесь, что детали не повреждены и все в наличии. Для справки воспользуйтесь рис. 1.

| ( | Если есть сомнения, не пользуйтесь станком и обратитесь к продавцу. |
| --- | --- |

3.3 ХРАНЕНИЕ

Станок должен храниться в закрытом сухом помещении без прямых солнечных лучей при температуре между    -10°C и +40°C.

В случае длительного хранения обязательно отключите все источники питания и смажьте направляющие захвата на поворотном столе, чтобы предотвратить окисление.

7/25

ГЛАВА 4 – СДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

4.1 НЕОБХОДИМОЕ ПРОСТРАНСТВО

|  | При выборе места для установки убедитесь, что оно соответствует нормам безопасности. Не работайте на станке, пока он находится на поддоне. |
| --- | --- |

•  Балансировочный станок должен быть установлен на ровном твердом, желательно бетонном полу. Станок должен крепко стоять на трех ножках. Если станок не выровнен по горизонтали, он будет плохо работать и давать неверные показания.

•  Выберите подходящее место для станка с достаточным пространством вокруг него и над ним. Место установки должно обеспечивать пространство не меньше того, что показано на рис. 3 и. 4, чтобы все детали работали без помех.

•   Убедитесь, что выбранное место имеет достаточное пространство над и за станком, чтобы защитная крышка могла быть поднята полностью. Место должно также обеспечивать пространство для установки и снятия колеса. Рабочая площадь должна быть достаточно освещена.

•    Если станок установлен вне помещения, он должен быть защищен навесом.

  - СБОРКА ВАЛА

| • Поставьте резьбовой конец (A) на вал и закрепите стопорным винтом (B). • Надежно затяните стопорный винт (B) прилагаемым гаечным ключом (C). |  |
| --- | --- |

8/25

4.3 МОНТАЖ ЗАЩИТНОЙ КРЫШКИ КОЛЕСА  (см. Рис. 6)

| Выньте защитную крышку и фурнитуру из упаковки. Установите раму защитной крышки на опорные траверсы на машине. Затяните винты. Установите защитную крышку колеса на раму. Проверьте и убедитесь, что микровыключатель удерживается нажатым, когда крышка закрыта. При необходимости отрегулируйте его. |  |
| --- | --- |

| ( | Не чистите защитную крышку во время балансировки колеса. |
| --- | --- |

4.4 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

|  | Электрические соединения должны выполняться профессионально подготовленным персоналом. Убедитесь, что электропитание соответствует станку. Убедитесь, что фазы подключены правильно. Неправильное подключение может повредить мотор, что не покрывается гарантией. |
| --- | --- |

- Станок оснащен однофазовым сетевым кабелем с заземлением.

- Проверьте и убедитесь, что характеристики вашей сети соответствуют тем, которые требуются станку. Подаваемое напряжение и частота приведены на табличке. Ее нельзя менять.

- Подсоедините станок к электросети. Если станок не имеет вилки, пользователь должен поставить напряжению вилку, соответствующую действующим нормам.

- Станок нельзя запускать без нормального заземления.

9/25

ГЛАВА 5 – ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И ФУНКЦИИ МЕНЮ

5.1. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

| ( | Нажимайте кнопки только пальцами. Не используйте пинцет для грузиков или другие острые предметы. Если активирован звуковой сигнал, нажатие любой кнопки будет сопровождаться «бипом». |
| --- | --- |

Рис. 7 – ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1. Цифровые показания, внутренний ДИСБАЛАНС

2. Индикатор, выбран СТАТИЧЕСКИЙ БАЛАНС

3. Индикатор, выбран режим МОТОЦИКЛЕТНОГО КОЛЕСА

4. Индикатор, выбран режим ALU

5. Светодиодный индикатор, положение внутреннего ДИСБАЛАНСА

6. Светодиодный индикатор, положение внешнего  ДИСБАЛАНСА

7. Индикатор, выбран режим ALU(

8. Индикатор, функция РАЗДЕЛЕНИЕ

9. Индикатор, ОПЦИЯ

10. Цифровые показания, внешний ДИСБАЛАНС

11. Кнопка, ручная настройка РАССТОЯНИЯ  (A)

12. Кнопка, ручная настройка ШИРИНЫ  (В)

13. Кнопка, ручная настройка ДИАМЕТРА  (D)

14. Индикатор, показания дисбаланса < 5 г (25 унций)

15. Кнопка, аварийная/к началу

16. Кнопка, пуск

17. Индикаторы, положение корректировочных грузиков

18. Кнопка, подтверждение

19. Кнопка, МЕНЮ НАСТРОЕК

10/25

20. Кнопка, выбор ФУНКЦИИ

21. Кнопка, выбор РАЗДЕЛЕНИЯ

22. Кнопка, выбор режима ALU/ ALU(

23. Кнопка, выбор режима СТАТИЧЕСКИЙ/МОТОЦИКЛЕТНОЕ КОЛЕСО

5.2 ФУНКЦИИ МЕНЮ (рисунок 8)

11/25

ГЛАВА  6 – РАБОТА НА БАЛАНСИРОВОЧНОМ СТАНКЕ

|  | Не пользуйтесь станком, пока не прочли и не уяснили все руководство. Защиту колеса нельзя поднимать до остановки колеса. Кнопка СТОП служит для немедленной остановки станка в аварийной ситуации. Берегите панель управления от влаги! |
| --- | --- |

| ( | Цепи, браслеты, свободная одежда или посторонние предметы рядом с движущимися деталями могут представлять опасность для оператора. |
| --- | --- |

  - БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ

| ( | Начальный экран при включении находится в ДИНАМИЧЕСКОМ режиме. |
| --- | --- |

•  Установите колесо на вал станка. Используйте наиболее приемлемый метод. Всегда снимайте грузики с колеса.

•    Включите станок.

•    Измерьте и введите данные колеса.

•  Выберите наиболее приемлемый режим балансировки. Начальный экран при включении находится в ДИНАМИЧЕСКОМ  режиме.

•  Запустите станок. Вращение можно запустить, нажав кнопку ПУСК  или закрыв защитную крышку, если активирована функция ЗАПУСК ОТ ЗАКРЫТИЯ ЗАЩИТНОЙ КРЫШКИ.

•  Когда получены цифровые данные, вращение автоматически затормозится, и колесо остановится в зоне корректировки. После остановки станка размер дисбаланса будет показан цифрами.

•   Медленно проверните колесо рукой, пока не загорятся светодиодные индикаторы, показывающие правильное угловое положение колеса для установки грузиков.

•    Для корректировки поставьте грузики в положение 12 часов.

•    Установив грузики в нужное положение, запустите станок и проверьте балансировку.

•    Перезагрузите режим балансировки согласно рис. 8.

  - МОНТАЖ КОЛЕСА НА ВАЛ

|  | Берегите спину, попросите помощи при подъеме тяжелого колеса на вал балансировочного станка. Затяните стопорную гайку. Если этого не сделать, можно получить серьезную травму. |
| --- | --- |

•   Выберите наиболее приемлемый способ монтажа колеса для балансировки. Выбор правильного способа обеспечит надежный монтаж и безопасную работу станка и предотвратит повреждения колеса.

12/25

•	На большинстве колес внутренняя сторона ступицы обычно имеет более ровную поверхность. Всегда центрируйте колесо по наиболее ровной стороне ступицы, чтобы балансировка была  точной.

•	Независимо от типа монтажа всегда проверяйте, чтобы колесо плотно село на вал, а стопорная гайка была затянута.  Для правильной центровки колеса проверните его и вал, затягивая при этом гайку.

6.2.1  СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖ С ЗАДНИМ КОНУСОМ (см. рис. 9)

| ( | Тщательно очистите поверхность перед выполнением операции. |
| --- | --- |

Большинство стальных колес монтируются этим способом. Колесо центруется на конусе с внутренней стороны ступицы.

| Подберите конус, который лучше всего подходит к центральному отверстию колеса. Наденьте конус на вал, при этом большой конец должен быть обращен к планшайбе. Поднимите колесо на вал и отцентрируйте его на конусе. Поставьте прижимную чашку на стопорную гайку и установите все на вал. Плотно затяните гайку. |  |
| --- | --- |

6.2.2 СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖ С ПЕРЕДНИМ КОНУСОМ (см. рис. 10)

Колесо надо центровать по внешней стороне ступицы, только когда нет возможности сделать это по внутренней поверхности.

| Подберите конус, который лучше всего подходит к центральному отверстию колеса. Поднимите колесо на вал и надвиньте его до планшайбы. Наденьте конус на вал и вставьте его в центральное отверстие колеса. Необходимо поднять колесо, чтобы конус встал в центральное отверстие. Поставьте стопорную гайку (без прижимной чашки) на вал. Плотно затяните на конусе. |  |
| --- | --- |

13/25

6.3  ВВОД ДАННЫХ КОЛЕСА

| ( | Прежде чем выполнять балансировку колеса, необходимо ввести данные в процессор. |
| --- | --- |

6.3.1 ДАННЫЕ КОЛЕСА

|  | A: Расстояние от станка до внутренней стороны диска B: Ширина колеса D: Диаметр колеса |
| --- | --- |

6.3.2 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВВОД ПАРАМЕТРОВ A И D

- Вытяните указатель автоматического датчика и поставьте кончик указателя на кромку внутренней части диска, как показано на рисунке 11.

- Данные A и D определяются и вводятся автоматически, отображаясь на циферблатах.

6.3.3 РУЧНОЙ ВВОД ПАРАМЕТРА B

| Измерьте ширину В на диске штангенциркулем, как показано на рисунке 12. Введите данные вручную, как показано на рисунке 13. Значения A и D можно также ввести вручную, ориентируясь по рисунку 13. |  |
| --- | --- |

14/25

6.4 РЕЖИМЫ БАЛАНСИРОВКИ

6.4.1 ДИНАМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

Динамический режим используется для большинства колес пассажирских автомобилей и легких грузовиков с установкой корректирующих грузиков в самые обычные места. Балансировочные грузики ставятся внутреннюю и внешнюю стороны обода диска.

| На исходном экране нажмите |  |
| --- | --- |

Рис. 14

Корректировка внешней стороны                        Корректировка внутренней стороны

6.4.2 СТАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

Статический режим используется для мотоциклетных и узких колес, где невозможно поставить грузики на обе стороны обода. Защелкните один грузик на одну из сторон диска или в центре колеса в соответствии с его диаметром.

| Из ДИНАМИЧЕКОГО режима нажмите |  |
| --- | --- |

Рис. 15

15/25

6.4.3  СТАНДАРТНЫЙ  РЕЖИМ ALU

Все режимы ALU динамические. Выберите вариант, который наилучшим образом подходит к местам установки, показанных на рисунке 16.

Из экрана измерений нажмите  для выбора режимов ALU1 ( ALU2 ( ALU3 ( ALU4.

Рис. 16

|  | Балансировка дисков из легкого алюминиевого сплава с нанесением клейких грузиков на заплечики дисков. Оба положения грузиков фиксированные. |
| --- | --- |
|  | Балансировка дисков из легкого алюминиевого сплава со скрытым нанесением клейких грузиков. Положение внешнего грузика фиксированное. |
|  | Комбинированное нанесение: защелкивающийся грузик на внутренней стороне и клеящийся – на внешней. Положение внешнего грузика такое же, как ALU2. |
|  | Комбинированное нанесение: клеящийся грузик на внешней стороне и защелкивающийся – на внутренней. Положение внешнего грузика такое же, как ALU1. |

| ( | Скрытые клеящиеся грузики можно наносить толкателем на автоматическом датчике, как показано на рисунке 17. |
| --- | --- |

Рис. 17

16/25

6.4.4 РЕЖИМ ALU(

Это специальный режим ALU для точного и быстрого нанесения клеящихся грузиков на диске с помощью автоматического датчика.

Нажмите  для выбора режим ALU(.

Измерьте размер, как показано на рисунке 18
Не забудьте нажать  , чтобы запомнить размер  A1, который надо измерить первым, затем измерьте размер АЕ, который запомнится автоматически.

Рис. 18

|  | A1 = 92 AE = 241 dI = 13.5 dE = 12.5 |
| --- | --- |

После выполнения балансировочного вращения растяните датчик до внутреннего и внешнего положения отдельно, пока на циферблатах не появится “0”, туда и надо нанести клеящиеся грузики.

Рис. 19

17/25

6.4.5 ФУНКЦИЯ РАЗДЕЛЕНИЕ

Функция РАЗДЕЛЕНИЕ (SPLIT) используется для нанесения клеящегося грузика позади спиц так, что они больше не видны. Рекомендуется использовать эту функцию только в случае статического дисбаланса или в режиме  ALU(. Введите данные колеса и запустите вращение. Для запуска функции SPLIT, например, со следующими данными:

Рис. 20

|  | В режиме ALU( дисбаланс внешней стороны диска составляет 30 г. Выберите первую спицу из двух, находящихся рядом. Проверните колесо, чтобы первая спица была на 12 часов. Нажмите , чтобы запомнить позицию. Выберите вторую из двух спиц. Передвиньте вторую спицу на12 часов. Нажмите , чтобы запомнить позицию. Передвиньте спицы в сохраненные позиции. Нанесите клеящиеся грузики на позиции согласно цифровым показаниям дисбаланса. Для выхода из функции РАЗДЕЛЕНИЕ нажмите и затем . |
| --- | --- |

18/25

6.4.6  ОПТИМИЗАЦИЯ ДИСБАЛАНСА (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

Эта функция используется для определения наилучшего совмещения шины и диска, что дает меньший дисбаланс колеса. Она служит для снижения количества добавляемых для балансировки грузиков. Подходит для статического дисбаланса более 30 г.

| ( | Большой дисбаланс может свидетельствовать о неправильной установке колеса на станок. При слишком большом дисбалансе может быть оправдана замена диска, шины или того и другого. После замены не продолжайте оптимизацию. Отбалансируйте новое колесо и посмотрите показания. |
| --- | --- |

После выполнения статической балансировки нажмите. Если показания дисбаланса выше 30 г, дисплей покажет “YES” (Да) “OPT” (Дополнительно). В этом случае запустите функцию OPT:

- Отметьте мелом контрольные точки в том же месте на шине и на ободе колеса.

- Проверните колесо, поставив отметки на 12 часов.

- Нажмите , чтобы запомнить позицию.

- Снимите колесо с балансировочного станка.

- С помощью устройства для замены шин снимите шину с диска.

- Установите только диск на станок.

- Проверните диск, поставив отметки на 12 часов

- Нажмите  , чтобы диск вращался.

После выполнения вращения:

- Проверните диск, пока не загорится светодиодный индикатор внешнего грузика (рис. 7–6).

- Сделайте мелом отметку на ободе в положении 12 часов.

- С помощью устройства для замены шин  перемонтируйте колесо так, чтобы контрольные точки на диске и на шине совпали.

19/25

ГЛАВА 7 – НАСТРОЙКА

7.1 САМОДИАГНОСТИКА

Рис. 21

|  |  | Диагностика фаз Проверните колесо в направлении вращения, отобразятся показания от 0 до 255. Проверните колесо в обратном направлении, показания будут от 255. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Диагностика внутреннего пьезоэлектрического датчика Толкните балансировочный вал из любого направления, показания изменятся. |
|  |  | Диагностика внешнего пьезоэлектрического датчика Толкните балансировочный вал из любого направления, показания изменятся. |
|  |  | Диагностика потенциометра расстояния “A” Медленно потяните указатель датчика, показания изменятся. |
|  |  | Диагностика потенциометра диаметра “D” Поверните указатель датчика, показания изменятся. |
|  |  | Для окончания САМОДИАГНОСТИКИ нажмите. |

20/25

7.2 САМОКАЛИБРОВКА

Для входа в меню САМОКАЛИБРОВКА (SELF-CALIBRATION), смотрите рис. 8. Выполните следующие действия:

|  | Калибровка грузика Калибровка датчика расстояния (A) Калибровка датчика диаметра (D) |
| --- | --- |

7.2.1 КАЛИБРОВКА СТАНКА

| ( | Обязательно введите точную дату монтажа колеса. Ввод неправильной даты приведет к неправильной калибровке станка, в результате все последующие измерения будут неверными, пока не будет выполнена новая калибровка с правильными данными. |
| --- | --- |

Рис. 23

|  | Смонтируйте колесо со средними данными на вал. Введите точные данные установленного колеса. Выполните первое вращение при нормальных условиях. Проверните колесо вручную на 12 часов и нанесите на внутреннюю сторону диска грузик в 100 г. Запустите второе вращение. После второго вращения проверните колесо вручную на 12 часов и нанесите на внешнюю сторону диска грузик 100 г. Запустите третье вращение. После третьего вращения снимите грузики с колеса. |
| --- | --- |

21/25

7.2.2 КАЛИБРОВКА АВТОМАТИЧЕСКОГО ДАТЧИКА

Рис. 24

|  | Калибровка расстояния “A” Установите датчик в позицию “0”. Нажмите , чтобы запомнить позицию “0”. Установите датчик на расстояние 200 мм, как показано на рис. 25. Нажмите , чтобы запомнить. Калибровка диаметра “D” Установите датчик на позицию “0”. Нажмите , чтобы запомнить. С помощью счетчика потяните датчик и поставьте кончик указателя на 200 мм, измеренных от поверхности вала, как показано на рис. 25. Нажмите , чтобы запомнить. |
| --- | --- |

22/25

ГЛАВА  8 –  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

| ( | Запрещается обслуживание станка не имеющим допуска персоналом. |
| --- | --- |

- Описанное в руководстве регулярное обслуживание является важным для правильной работы и долгого срока службы устройства для замены шин.

- Если обслуживание выполняется не регулярно, работа и надежность станка значительно ухудшатся.

| ( | Прежде чем выполнять операцию по обслуживанию, отсоедините электропитание. |
| --- | --- |

| ( | Не чистите станок сжатым воздухом или струей воды. |
| --- | --- |

- Дефектные детали должны заменяться исключительно опытным персоналом с использованием запасных частей от производителя.

- Снятие или  вмешательство в конструкцию устройств безопасности строго запрещается.

| ( | Производитель не несет ответственности по жалобам, связанным с использованием запасных частей, изготовленных другими производителями или за ущерб, причиненный внесением изменений в конструкцию или снятием устройств безопасности. |
| --- | --- |

8.2      ОБЫЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Этот балансировочный станок требует минимального обслуживания для поддержания его в хорошем рабочем состоянии.

- Содержите рабочее место вокруг станка в чистоте.

- Дисплей должен быть чистым и четким. Используйте только аэрозольные очистители. Не используйте очистители или растворители, оставляющие жирные разводы или твердые частицы.

- Содержите в чистоте адаптеры, конусы, резьбовой вал, прижимную чашку и стопорную гайку. Отложения жира и грязи приведет к неточной балансировке и преждевременному износу. Очищайте эти детали сразу после работы с помощью аэрозольного очистителя.

- Очищайте лоток с грузиками, конусодержатели и принадлежности с помощью аэрозольного очистителя. На грузики, хранящиеся в грязном лотке, может попасть жир и грязь, которые будут мешать их надежному креплению на колесе.

23/25

ГЛАВА 9 –  ОШИБКИ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

9.1 ДИСПЛЕЙ ОШИБОК

Во время работы станка могут возникнуть неисправности по разным причинам. При обнаружении их микропроцессором, они появятся на экране:

| ОШИБКИ: | ЗНАЧЕНИЕ: | РЕШЕНИЕ: |
| --- | --- | --- |
| Err -0- | Станок не настроен производителем перед поставкой. | Обратиться за техническим обслуживанием. |
| Err -CAL- | Неправильная калибровка. | Откалибровать заново. |
| Err -2- | Слишком низкая скорость во время измерения. | Проверить приводной ремень. Проверить подшипники. Проверить электромотор. Проверить затяжку стопорной гайки. |
| Err -5- | Микровыключатель отрегулирован неверно или неисправен. | Проверить и отрегулировать, при необходимости заменить. |
| Err -6- | Измерение балансировки остановлено по неосторожности. |  |

9.2 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Проблема: | Вероятная причина: | Решение: |
| --- | --- | --- |
| Не горит дисплей при включении. | 1. Нет питания. 2. Неисправна сетевая вилка. 3. Электропровода рассоединены. 4. Неправильное напряжение сети. 5. Предохранители перегорели. | 1. Проверить включение питания. 2. Заменить. 3. Соединить заново. 4. Проверить напряжение. 5. Заменить. |
| Диаметр измерен неверно. | 1. Во время измерения датчик установлен неправильно. 2. Датчик не откалиброван. | 1. Правильно расположить датчик. 2. Откалибровать датчик. |
| Измерительный датчик плохо работает. | 1. Датчик не возвращается в исходное положение автоматически. | 1. Перезагрузить датчик. 2. Выключить и снова включить станок. |
| Станок не вращается при закрытии защитной крышки колеса. | 1. Функция “пуск от закрытия защитной крышки” не активирована. 2. Защитная крышка колеса не полностью закрыта. 3. Электрический провод микровыключателя отсоединен. 4. Микровыключатель отрегулирован неправильно или неисправен. | 1. Активировать функцию. 2. Полностью закрыть крышку. 3. Подсоединить. 4. Проверить правильность регулировки или заменить при необходимости. |
| Неустойчивые показания дисбаланса. | 1. Станок подвергался ударам. 2. Станок стоит неустойчиво. 3. Колесо не затянуто. 4. Введены неверные данные. 5. Станок не откалиброван. | 1. Не стучите по станку и запустите вращение заново. 2. Поставьте станок устойчиво. 3. Затяните колесо. 4. Введите правильные данные. 5. Откалибруйте станок. |

24/25

ГЛАВА 10 – ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

25/25